## Slide 1
Введение в модуль
Техническое обслуживание и нормы износа грузоподъёмного оборудования
Цели и структура модуля
Модуль охватывает три ключевых направления: 1. Нормативная база — требования к техническому обслуживанию грузоподъёмных машин и механизмов, установленные действующими НПА и отраслевыми стандартами. 2. Нормы износа — критерии предельного состояния узлов и деталей: количественные показатели износа, при достижении которых эксплуатация оборудования не допускается. 3. Порядок технического обслуживания — периодичность, объём и документирование плановых технических осмотров, ревизий и ремонтов. По завершении модуля специалист умеет определять степень износа грузоподъёмных элементов, соотносить фактическое состояние оборудования с нормативными предельными значениями и правильно оформлять результаты технического контроля.
Каждое утверждение модуля подкреплено ссылкой на нормативный документ или технический норматив.
01 / 23

## Slide 2
Требования к эксплуатации ПС
Запрет эксплуатации ПС с нарушениями требований по установке
Пункт е) требований к эксплуатирующей организации
Эксплуатирующая организация обязана не эксплуатировать подъёмные сооружения (ПС) с нарушениями требований по их установке. Данное требование действует в совокупности с иными запретами: • не эксплуатировать ПС с неработоспособными ограничителями, указателями и регистраторами (в том числе системами автоматического контроля); • не допускать эксплуатацию ПС, если выявлены дефекты узлов, механизмов или конструкций; • не допускать движение ПС при нарушениях требований установки; • соблюдать требования Госкорпорации (регулятора в сфере промышленной безопасности) и руководства (инструкции) по эксплуатации ПС.
Если требования по установке ПС не соблюдены — эксплуатация недопустима до устранения нарушений. Источник: a7d826cd_4.docx, Раздел 1, пункт е).
02 / 23

## Slide 3
Раздел 1. Требования к эксплуатирующей организации
Общий порядок проведения технического обслуживания ПС
Эксплуатирующая организация обязана выполнять следующие требования (а–е)
Обязательные требования к эксплуатации ПС
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
02
б) Не нарушать паспортные режимы эксплуатации ПС: грузоподъёмность, грузовой момент, группу классификации режима.
03
в) Не допускать к применению неработоспособные грузозахватные приспособления и тару, не соответствующие технологии выполняемых работ.
04
г) Не эксплуатировать ПС с неработоспособными ограничителями, указателями и регистраторами. Автоматическое срабатывание ограничителей — обязательное условие безопасной работы.
05 д) Не эксплуатировать ПС на неработоспособных рельсовых путях. 06 е) Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по установке.
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
03 / 23

## Slide 4
Требования к эксплуатации ПС
Запрет эксплуатации ПС с нарушениями требований по установке
Пункт «е» обязательных требований эксплуатирующей организации (Раздел 1, a7d826cd_4.docx)
Требование
е) Нарушения при установке
Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по их установке.
Автоматическое отключение
Если ограничители, указатели или регистраторы неработоспособны — автоматическое продолжение эксплуатации недопустимо; ПС подлежит останову.
Движение ПС
Движение ПС разрешается только при соблюдении всех требований, предъявляемых к его установке и конфигурации на объекте.
Контекст и последствия
Дефекты установки
Если в ходе осмотра выявлены дефекты монтажа или отступления от проектной документации — эксплуатация ПС незамедлительно прекращается до устранения нарушений.
Госкорпорации и ОПО
Требование распространяется на все организации (включая структуры Госкорпораций), эксплуатирующие ОПО с подъёмными сооружениями.
Если нарушение обнаружено
Если установлено несоответствие условий установки ПС паспортным или проектным данным — эксплуатация запрещена до получения разрешения уполномоченного специалиста.
Эксплуатация ПС с нарушениями требований по установке запрещена. Дефекты устраняются до возобновления движения.
04 / 23

## Slide 5
Требования к эксплуатации ПС
Нарушения при установке ПС: как нельзя и как должно быть
Пункт е) требований к эксплуатирующим организациям ОПО с ПС
ОШИБКА
ПС эксплуатируется с нарушениями требований по его установке. Движение и работа под нагрузкой продолжаются, даже если выявлены дефекты монтажа или отступления от проектной документации. Автоматическое отключение защит игнорируется. Госкорпорации и иные организации допускают эксплуатацию без устранения нарушений.
ПРАВИЛЬНО
Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по их установке. Если в ходе проверки выявлены дефекты монтажа, несоответствие установки проектной или конструкторской документации — движение и работа ПС должны быть немедленно прекращены до устранения нарушений. Автоматическое отключение защитных устройств при нарушениях установки не должно обходиться.
Эксплуатация ПС с нарушениями требований по установке недопустима. Если выявлены дефекты или отступления от регламентированных условий монтажа — движение ПС прекращается. Это требование распространяется на все организации, включая Госкорпорации, эксплуатирующие ОПО с ПС.
05 / 23

## Slide 6
Итоги модуля
Ключевые запреты и обязанности эксплуатирующей организации
Что должен обеспечить владелец ОПО с ПС
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО назначить ответственных ИТР за производственный контроль, содержание ПС и безопасное производство работ. 2. ОБЯЗАТЕЛЬНО организовать порядок допуска к самостоятельной работе, проверку знаний и выдачу удостоверений. 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечить ППР, ТК, схемы строповки, журналы, инструкции и контроль технологического процесса. 4. ОБЯЗАТЕЛЬНО ограждать опасные зоны и исключать нахождение людей под грузом. 5. ОБЯЗАТЕЛЬНО прекращать эксплуатацию ПС при угрозе аварии и при несоответствии технологическому процессу. 6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать в работу ПС при неисправностях, отсутствии документов, ППР/ТК или неаттестованном персонале.
Соблюдение обязанностей эксплуатирующей организации — базовое условие безопасной эксплуатации ПС на ОПО.
06 / 23

## Slide 7
Требования к эксплуатации ПС
Ответственные лица и допуск персонала
Кого обязана назначить эксплуатирующая организация
Обязательные организационные меры
01
Назначить внутренним распорядительным актом ответственных ИТР: за производственный контроль, за содержание ПС в работоспособном состоянии, за безопасное производство работ.
02
Установить порядок допуска к самостоятельной работе на ПС и контролировать его соблюдение.
03
Обеспечить выдачу удостоверений на право самостоятельной работы и периодическую проверку знаний персонала.
04
Назначить машинистов, крановщиков, стропальщиков, электромонтеров, слесарей, рабочих люльки и наладчиков.
05 д) Не эксплуатировать ПС на неработоспособных рельсовых путях. 06 е) Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по установке.
Если хотя бы один обязательный ответственный не назначен — допуск ПС к работе запрещается.
07 / 23

## Slide 8
Организация безопасной эксплуатации ПС в составе ОПО
Производственный контроль и обслуживание
Что обязана организовать эксплуатирующая организация
Эксплуатирующая организация обязана обеспечить содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора, обслуживания, технического освидетельствования и ремонта. Для этого устанавливаются порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонтов, ведутся журналы, графики ППР, программы, схемы строповки и складирования, а персонал обеспечивается производственными инструкциями под подпись.
Если ПС невозможно привести в соответствие требованиям промышленной безопасности технологического процесса, его эксплуатация должна быть остановлена.
08 / 23

## Slide 9
Организация безопасного производства работ
Что обязательно включают ППР и ТК
Раздел по безопасному производству работ с применением ПС
Обязательное содержание
01
Условия совместной работы двух и более ПС, совместного подъема груза и применения координатной защиты.
02
Условия перемещения ПС с грузом, подачи грузов в проемы перекрытий и установки ПС над подземными коммуникациями.
03
Выписку из паспорта ПС о предельной силе ветра, требования к эксплуатации тары и порядок работы кранов с грейфером или магнитом.
04
Мероприятия при движении транспорта и пешеходов вблизи опасной зоны, а также требования пунктов 98–134 ФНП.
05 д) Не эксплуатировать ПС на неработоспособных рельсовых путях. 06 е) Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по установке.
ППР и ТК должны быть выданы на участок до начала работ, а работники — ознакомлены с ними под подпись.
09 / 23

## Slide 10
Организация безопасного производства работ
Совместная работа нескольких ПС и подача грузов в проемы
Ключевые безопасные расстояния и условия
Критически важные требования
01
При совместной работе нескольких ПС расстояние по горизонтали между ними, стрелами и грузами должно быть не менее 5 м.
02
Для башенных кранов при пересечении зон обслуживания стрелы и противовесные консоли должны быть на разных уровнях; разность уровней — не менее 1 м.
03
При подаче грузов в проемы перекрытий расстояние между краем проема и грузом (или крюковой обоймой) должно быть не менее 0,5 м.
04
Если стропальщик вне видимости крановщика, требуется двусторонняя радио- или телефонная связь либо назначенные сигнальщики.
05 д) Не эксплуатировать ПС на неработоспособных рельсовых путях. 06 е) Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по установке.
В местах подачи грузов в проемы обязательны световая сигнализация и знаки, запрещающие нахождение людей под грузом.
10 / 23

## Slide 11
Оценка соответствия и проверка устройств безопасности
Что проверяют при техническом диагностировании ПС
Проверки работоспособности ограничителей, указателей и защит
Основные проверяемые устройства
01
Световые и звуковые указатели, ограничитель грузоподъемности, ограничитель грузового момента, ограничители верхнего и нижнего положения.
02
Защиту от опасного приближения к ЛЭП, координатную защиту, блокировки, средства автоматической остановки и регистратор параметров.
03
Для подъемников — ловители, аварийные остановы, ограничители скорости, устройство аварийного опускания люльки, кнопки «Стоп».
04
Противоугонные захваты, тупиковые упоры, указатель угла наклона, сигнализатор предельной скорости ветра.
05 д) Не эксплуатировать ПС на неработоспособных рельсовых путях. 06 е) Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по установке.
После положительных результатов проверки устройств безопасности выполняют статические и динамические испытания.
11 / 23

## Slide 12
Запрет эксплуатации ПС
Нарушения, при которых ПС не допускается в работу
Основания для немедленного запрета эксплуатации
Обслуживание ведется неаттестованным персоналом или не назначены обязательные ответственные ИТР.
01
Не проведены техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности либо не исполнены предписания надзора.
02
Выявлены неисправности: трещины и деформации металлоконструкций, неработоспособность заземления, ограничителей, тормозов, рельсового пути, тупиковых упоров.
03
Отсутствуют исправные грузозахватные приспособления, паспорт ПС, руководство по эксплуатации, ППР, ТК или наряды-допуски.
04
г) Не эксплуатировать ПС с неработоспособными ограничителями, указателями и регистраторами. Автоматическое срабатывание ограничителей — обязательное условие безопасной работы.
05 д) Не эксплуатировать ПС на неработоспособных рельсовых путях. 06 е) Не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по установке.
Продолжение работ при выявленных нарушениях ФНП, ППР, ТК и инструкций запрещено.
12 / 23

## Slide 13
Модуль: Нормы износа
Нормы износа грузоподъёмного оборудования
Граница между допустимым и опасным
Норма износа — это предельно допустимое значение изменения геометрических параметров, механических характеристик или массы элемента оборудования, при достижении которого дальнейшая эксплуатация запрещена. Контроль износа — обязательная часть технического обслуживания: превышение нормы означает потерю расчётного запаса прочности и прямую угрозу безопасности персонала и груза. Именно нормы износа определяют сроки замены крюков, канатов, тормозных колодок, блоков и несущих элементов конструкции.
Эксплуатация оборудования с износом сверх нормативного — нарушение требований промышленной безопасности.
13 / 23

## Slide 14
Выбраковка
Критерии выбраковки ходовых колес и блоков
Износ — основание для вывода оборудования из эксплуатации
0,5%
Разность диаметров колес, связанных кинематически, более 0,5 % — критерий выбраковки. Для блоков — износ ручья более 40 % от первоначального радиуса.
Источник: таблица браковки элементов ПС из 4.docx (ходовые колеса, блоки).
14 / 23

## Slide 15
Выбраковка кинематических элементов
Трещины любых размеров — безусловный признак выбраковки барабана
Барабаны: критерии износа и недопустимые дефекты
Барабаны подлежат выбраковке при обнаружении трещин любых размеров — независимо от их расположения и протяжённости. Дополнительным критерием выбраковки для блоков служит износ ручья более 40% от первоначального радиуса ручья блока. Контроль износа барабанов и блоков проводится в рамках технического обслуживания грузоподъёмного оборудования.
Источник: a7d826cd_4.docx, блок 2. Наличие трещины на барабане не допускает дальнейшей эксплуатации оборудования вне зависимости от размера дефекта.
15 / 23

## Slide 16
Износ барабана
Критерий выбраковки барабанов
Износ ручья барабана по профилю
>2
мм
Предельный износ ручья барабана по профилю
Трещины любых размеров — безусловное основание для выбраковки барабана.
16 / 23

## Slide 17
Итог модуля
Ключевые пороговые значения для контроля износа
Параметры, превышение которых требует вывода оборудования из эксплуатации
Крюки и грузозахватные органы
Износ зева крюка
Допуск не более 10% от исходной высоты сечения
Остаточная деформация (скручивание)
Не допускается; крюк подлежит замене
Трещины и надрывы на теле крюка
Не допускаются — немедленный вывод из эксплуатации
Износ резьбы хвостовика
Не более 10% от номинального профиля резьбы
Зазор в замке крюка
Не должен допускать самопроизвольного открытия; предохранитель исправен
Канаты, цепи, тормоза и металлоконструкции
Обрывы проволок каната (на длине 6d)
Выбраковка согласно нормам: от 6 до 16 обрывов в зависимости от конструкции каната
Поверхностный износ / коррозия проволок
Выбраковка при износе ≥ 40% диаметра проволок
Износ звена пластинчатой цепи
Не более 10% от исходного размера сечения
Отход тормозной накладки от шкива
Равномерный; суммарный износ накладки — не более 50% от первоначальной толщины
Ходовые колеса и блоки: трещины любых размеров, износ реборды колеса > 50 %, износ ручья блока > 40 % — основания для выбраковки.
Все пороговые значения применяются только при наличии актуального паспорта оборудования и записей в журнале технических осмотров. Эксплуатация оборудования с превышенными показателями износа запрещена до устранения нарушений.
17 / 23

## Slide 18
Контроль состояния грузозахватных органов
Износ крюков и ходовых колёс: почему это критично
Предотвращение отказов начинается с измерений
Крюки и ходовые колёса — элементы, на которые приходится наибольшая нагрузка при каждом цикле подъёма и перемещения груза. Износ этих деталей сверх допустимых пределов ведёт к потере несущей способности, деформации, а в критических случаях — к обрыву груза или сходу крана с рельсов. Своевременный контроль позволяет зафиксировать фактическое состояние детали, сравнить его с нормативным значением и принять решение о замене до наступления аварийной ситуации.
Плановые замеры — обязательная часть технического обслуживания грузоподъёмного оборудования.
18 / 23

## Slide 19
Нормы износа крюков
Износ зева крюка
Критерий выбраковки по вертикальному сечению
10
%
Предельно допустимый износ зева крюка от первоначальной высоты вертикального сечения
Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности, — безусловное основание для выбраковки
19 / 23

## Slide 20
Крюки — критерии выбраковки
Трещины и обломы крюка: допустимо / недопустимо
Оценка технического состояния крюка по наличию трещин и обломов
ОШИБКА
Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности крюка — эксплуатация продолжается
ПРАВИЛЬНО
Крюк с трещинами или обломами, выходящими на рабочие и посадочные поверхности, подлежит немедленной выбраковке и замене
Трещины и обломы на рабочих и посадочных поверхностях являются недопустимым дефектом. Такой крюк не может эксплуатироваться — требуется вывод из работы и замена.
20 / 23

## Slide 21
Нормы износа
Обод колеса
Предельно допустимый износ рабочей поверхности
25
%
Максимально допустимый износ рабочей поверхности обода от первоначальной толщины
Тормозные накладки: трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклёпки, не допускаются (критерий 1)
21 / 23

## Slide 22
Итог модуля
Ключевые нормы и порядок браковки (1/2)
Убедитесь, что освоены все требования модуля
Обязательные требования к техническому обслуживанию и браковке
01
Эксплуатирующая организация обязана назначить ответственных ИТР, организовать производственный контроль и порядок допуска персонала к самостоятельной работе.
02
ППР и ТК должны быть выданы на участок до начала работ; при работе нескольких ПС и при подаче грузов в проемы применяются специальные меры безопасности.
03
При диагностировании обязательно проверяются ограничители, указатели, регистраторы, блокировки, защита от приближения к ЛЭП и иные устройства безопасности.
04
ПС не допускается в работу при неисправностях, отсутствии документов, ППР/ТК, неаттестованном персонале и неисполненных предписаниях надзора.
Нарушения требований промышленной безопасности — основание для немедленного останова ПС.
22 / 23

## Slide 23
Итог модуля
Ключевые нормы и порядок браковки (2/2)
Обязательные требования к техническому обслуживанию и браковке
01
Выбраковка элементов ПС выполняется по фактическим дефектам и установленным порогам износа: колеса, блоки, барабаны, крюки, тормозные шкивы и накладки.
02
Критические пороги: износ зева крюка > 10 %, разность диаметров колес > 0,5 %, износ обода тормозного шкива > 25 %, тормозной накладки > 50 %.
03
Результаты технического обслуживания, освидетельствования и проверки устройств безопасности фиксируются в паспорте ПС, журнале осмотров и актах.
04
Если ПС невозможно привести в соответствие требованиям безопасной эксплуатации и технологического процесса, эксплуатация должна быть остановлена.
23 / 23