## Slide 1
Классификация вредных и опасных производственных факторов

## Slide 2
Основные понятия (ст. 209 ТК РФ)
Вредный производственный фактор — может привести к заболеванию; действует постепенно.
Опасный производственный фактор — может привести к травме; действует одномоментно.
Ключевое различие: вредный фактор грозит болезнью, опасный — травмой или гибелью.

## Slide 3
Опасности и производственные факторы
Кроме опасностей на рабочем месте действуют вредные и опасные производственные факторы: первые ведут к заболеванию, вторые — к травме.
По ФЗ-426 их делят на физические, химические, биологические, тяжесть и напряжённость труда и выявляют при СОУТ.

## Slide 4
Перечень факторов для компенсаций
Приказ Минтруда № 291н устанавливает перечень вредных факторов, при работе с которыми положены компенсации. Документы — основа защиты прав работника.
Правовая база
ТК РФ (ст. 209, 222) — определения и гарантии. Федеральный закон № 426-ФЗ — порядок специальной оценки условий труда (СОУТ).

## Slide 5
Группы факторов
1) физические; 2) химические; 3) биологические; 4) тяжесть трудового процесса; 5) напряжённость трудового процесса.
Классификация по ст. 13 ФЗ-426
Факторы, подлежащие исследованию при СОУТ, делятся на пять основных групп.
Зачем классификация
Чтобы системно выявлять факторы на рабочем месте, измерять их и устанавливать класс условий труда.

## Slide 6
Химические и биологические факторы
Вещества и смеси в воздухе и на коже; вещества биологической природы. Пути: дыхание, кожа, ЖКТ. Примеры: растворители, кислоты/щелочи, CO, сварочный аэрозоль, пыль.
Физические факторы
Микроклимат, пыль, шум, вибрация, освещённость, излучения. Опасные примеры: механизмы, ток, высота. Вредные: постоянный шум, вибрация, жара/холод, плохое освещение.
Факторы трудового процесса
Тяжесть — физическая нагрузка (грузы, усилия, наклоны, движения). Напряжённость — нагрузка на нервную систему и органы чувств (наблюдение, сигналы, слух, зрение, голос).

## Slide 7
Для чего это нужно
Не «галочка», а инструмент: инструкции и СИЗ; гарантии и компенсации (в т.ч. по приказу № 291н); медосмотры для профилактики профзаболеваний.
Как выявляют факторы: СОУТ
По ФЗ-426: идентификация факторов → исследования и измерения → установление класса условий труда (от оптимальных до опасных).
Связь с управлением рисками
Выявление опасностей, оценка рисков и разработка мер по их снижению опираются на результаты СОУТ и классификацию факторов.

## Slide 8
На что обратить внимание
Длительная работа сидя, нагрузка на зрение и нервную систему, неправильная организация рабочего места. Опасные факторы тоже возможны: электротравма, спотыкание, падение предметов, поражение при неисправной технике.
Факторы, типичные для офиса
Чаще всего встречаются: микроклимат (жара, холод, сквозняки), освещённость, шум, электромагнитные поля от оргтехники, а также напряжённость труда при работе за компьютером.

## Slide 9
Главное
Вредные факторы ведут к болезням, опасные — к травмам. По ст. 13 ФЗ-426 они делятся на физические, химические, биологические и факторы трудового процесса (тяжесть и напряжённость).
Выявляют их через СОУТ. Цель всех мероприятий — жизнь, здоровье и защита прав работника.